# Projektopgave 3 (DATALOGI  2001/2002  HG/SJ):

## WinDavid & Pascal

### Baggrundsmateriale:

DAVID-bogen kapitel 7 (Højniveausprog)

WinDavid-programmets hjælp vedr. ”Pascaloversætter” (Grammatikken)

### Opgave:

Du skal undersøge og forklare, hvordan (den simple) Pascal-grammatik kan afvikles på den primitive WinDavid maskine.

Undersøg hvordan de forskellige Pascal-sætninger kan oversættes til David. Her kan du med fordel først skrive dem i WinDavids Pascaloversætter (ligger under værktøjer), oversætte dem (compile), og teste dem. Herefter skrive skabeloner, som viser hvordan de oversættes. Forklar oversættelserne, og undersøg i nedenstående, hvad der sker, når betingelsen ændres til: X<0, X<=0, X>0, X>=0, X<>0, X=0.

Eksempler:

| VAR X: INTEGER; BEGIN END. | VAR X: INTEGER; BEGIN X:=5; END. | VAR X: INTEGER; BEGIN READ(X); END. |
| --- | --- | --- |
| VAR X: INTEGER; BEGIN X:=5; WRITE(X); END. | VAR X: INTEGER; BEGIN X:=5; IF X>0 THEN BEGIN WRITE(X); END; END. | VAR X: INTEGER; BEGIN X:=5; IF X>0 THEN BEGIN WRITE(X); END ELSE BEGIN X:=6; END; END. |
| VAR X: INTEGER; BEGIN X:=5; WHILE X>0 DO BEGIN X:=X-1; END; END. | { n! kaldes n ”fakultet” og betyder 1*2*3* … * (n-1)*n } VAR N, I, FAKULTET: INTEGER; BEGIN READ(N); I:=1; FAKULTET:=1; WHILE I<N DO BEGIN I:=I+1; FAKULTET:=FAKULTET*I; END; WRITE(FAKULTET); END. | { største fælles divisor SFD(T1,T2) } VAR T1,T2: INTEGER; BEGIN READ(T1); READ(T2); WHILE T1<>T2 DO IF T1>=T2 THEN T1:=T1-T2 ELSE T2:=T2-T1; WRITE(T1); END. |

Konkret:

De 2 svære eksempler med FAKULTET og SFD skal  oversættes til assemblerkode (brug Pascal-oversætteren), og testes. Hvor stor kan N være i FAKULTET?

Herefter skal du genskrive koden vha. WinDavids assembler med labels og variable (idenfifiers).

Opgave:

Lav et Pascal-program, som indlæser 3 tal, og udskriver dem i størrelsesrækkefølge. Mindste først, så det mellemste, og til sidst det største.

#### Oversæt koden og test den.

### Rapport:

Rapporten bør skrives i Word.

Alt skal dokumenteres. Det sker lettest ved at lave skærmklip fra WinDavid med Paint Shop Pro,

og så indsætte udklippet i Word.

### Frist:

Fredag d. 15/3 (inden studierejser og terminsprøver).

#### Steen Toft Jørgensen