Formål:

At bestemme det totale termiske (de langsomme neutroner) tværsnit t for bly, 	cadmium, grafit og perspex (plexiglas).

Teori:

Se også Barsebäck rapporten fra 2.g!!

Se også bilag 1 for kort resume.

I forsøg A skal man finde tælletalsplateauet. Det er det højspændingsområde,  	hvori tælletallet er næsten uafhængigt af spændingen. Dvs. det vandrette stykke på 	kurven, for da fås en ens intensitet (samme tælletal) uanset spændingen.

I forsøg B skal man finde den tykkelse af paraffinproppen, som giver den største 	mulig nøjagtig bestemmelse af de termiske tælletal. Det ses ud fra grafen for Cd-	forholdet som funktion af tykkelsen. Toppunktet er den tykkelse, der giver størst 	nøjagtighed. Det skyldes, at i Cd-forholds brøken:

Cd-forhold =

- er det tælletallet med cadmium, som står i nævneren, dvs. at når Cd-forholdet er 	størst, er tælletallet med cadmium mindst i forhold til tælletal uden cadmium set 	med henblik på de andre målinger af samme slags. Alt i alt kan man sige, at ved 	den bestemte tykkelse er der procentvis flest, der bliver stoppet, set i forhold til de 	andre målinger, og da de neutroner, som bliver stoppet, er termiske, og det er dem 	vi er interesseret i, er det bedst at måle ved denne tykkelse.

I forsøg B og C skal man måle intensiteten med og uden cadmiumplade. Det 	skyldes, at cadmiumpladen stopper praktisk taget alle langsomme neutroner (de 	termiske neutroner). De termiske neutroner har en energi under ½ eV.

En cadmiumplade medfører altså, at kun de hurtige neutroner slipper igennem 	(hurtige = over ½ eV)

Neutronflux (eller blot flux):

Fluxen er tætheden af neutroner (koncentrationen) gange 		 = n  v

neutronernes fart.

Man kan også sige, at fluxen er antal neutroner pr. areal-

-enhed pr. tidsenhed.

Symbol:

Enhed: stk/(m2s)	  (m -2s -1)

De kerneprocesser, som har størst betydning for reaktorfysikken, er de reaktioner, 	hvor en neutron rammer en atomkerne. Derfor må man kunne beregne en neutrons 	“livsskæbne” i en reaktor, så man kan beregne sandsynligheden for de forskellige 	reaktioner. Denne sandsynlighed kaldes for tværsnittet (t), da det egentligt er et 	tværsnitsareal omkring en atomkerne, som neutronen skal ramme for at reagere 	med kernen. Enheden kaldes for ‘barn’ (b) og 1 b = 10 -24 cm2.

= tværsnit (enhed ‘barn’). Udtrykker areal & chance for reaktion.

En strøm af neutroner, som bevæger sig parallelt, har neutronkoncentrationen n 	(enhed: m -3) og farten v (enhed: m/s). En flade med arealet A vinkelret på 	neutronstrømmen vil i tiden dt blive ramt af alle neutroner i en cylinder med 	grundfladen A og højden vdt.

NEUTRON

konc. = n

Tegning:							fart = v

Figur 1 side 2 i øvelsesvejledningen				areal = A

tid = dt

rumf. = Avdt

reaktionshas. = nAv

Denne cylinder har rumfanget Avdt, og antallet af neutroner i cylinderen er nAvdt. 	Dette er også antallet af træffere (reaktioner) i tiden dt, og reaktionshastigheden 	bliver altså nAv.

A kan være tværsnitsarealet af en enkelt atomkerne eller det totale tværsnit af 		atomkerne i et stykke materiale, der er så tyndt, at

kernerne ikke skygger for hinanden. Hvis materialet

har rumfanget V og koncentrationen af kernerne i		         MATERIALE

materialet er N, så er A = NV, og reaktionshastig-		rumf. = V

-heden bliver nvNV. 						konc. = N

Pr. rumfangsenhed i materialet er reaktionshastigheden 		areal = NV

altså nvN. Denne formel gælder generelt, altså også        reaktionshas. = nvNV

når neutronerne kommer fra forskellige retninger.

N = antal kerner pr. cm3 stof. Enhed: cm- 3.

(Se afsnit ovenfor om fluxen) Reaktionshastigheden pr. rumfangsenhed er altså et 	produkt af fluxen, der fortæller noget om neutronstrømmen, og størrelsen (N), 	der fortæller noget om materialets egenskaber.

N kaldes for det makroskopiske tværsnit og betegnes . Den fysiske betydning er 	tværsnitsareal pr. rumfangsenhed. Enheden for N er m -1 (stk/m)

= det makroskopiske tværsnit = N. Enhed: m -1.

Når neutroner starter deres ‘liv’, hvad enten det er i reaktoren, i en neutronkilde 	eller i en accelerator, starter de som hurtige neutroner (over ½ eV. Typisk

106 - 107 eV). Efter nedbremsning ved stød mod atomkerner ender de som termiske 	(langsomme)neutroner (under ½ eV. Typisk 0,01 - 0,1 eV), der som regel 	indfanges i atomkerner. De kan også, inden de indfanges, hanfalde med en 	halveringstid på ca. 10 min til en elektron, en proton og en antineutrino.

Når en neutron rammer en atomkerne, er der mulighed for forskellige reaktioner. 	Den enkleste er elastisk spredning, som kan sammenlignes med stød mellem 	billardkugler. Ved uelastisk spredning, som finder sted ved stor 	neutronhastighed og store atomkerner, bliver neutronen absorberet af kernen, 	hvorefter der udsendes en ny neutron med lavere kinetisk energi end den 	oprindelige neutron og -stråling. Tværsnittet for spredning benævnes s.

Neutronen kan også blive absorberet af atomkernen, således at der udsendes -	stråling (n,-proces), en -partikel (n,) eller en proton (n,p), eller der sker en 	fission (n,f). Af disse er (n,)-processen den mest almindelige. Tværsnittet for 	absorption benævnes a, således at det totale tværsnit t = s + a.

Den maksimale termiske neutronflux  i DR 1 er 6  1010 cm- 2sek- 1, og v er for 	termiske neutroner ca. 2200 m/sek. Antallet af termiske neutroner pr. cm3 er 	derfor:

n =  = 2,7  105 cm- 3

- Sammenlignes det med koncentrationen af vandmolekyler i vand (3,3  1022 cm- 3) 	eller af luftmolekyler i luft (2,7  1019 cm- 3) ses, at “neutrongassen” er uhyre tynd.

Hvis en atomkerne opfattes som en kugleformet partikel med radius r, vil dens 	tværsnitsareal være   r2, hvor r med god tilnærmelse er:	1,4  A1/3  10 -13 cm.

For en kerne med massetal A = 60 får man et tværsnitsareal på:

1,42  602/3  10 -2 = 0,94 barn

Imidlertid spiller kvantemekaniske effekter en stor rolle, og  vil i almindelighed 	afhænge af neutronens hastighed v. Således vil absorptionstværsnittet a ved lave 	hastigheder som regel være omvendt proportional med v.

I termiske reaktorer anvendes moderatorer til at bremse neutronerne, hvorved 	fissions tværsnittet forøges. Moderatoratomerne har en vis termisk energi, og når 	neutronerne har stødt tilstrækkelig mange gange, bliver deres energi af samme 	størrelse som moderatoratomerne. Det gennemsnitlige tværsnit for neutroner, der 	er i termisk ligevægt med en moderator, kaldes det termiske tværsnit. Dets 	størrelse afhænger af temperaturen og kan findes v.h.a. tabeller. Kendskab til, hvor 	store tværsnittene er, og hvorledes de varierer for de forskellige stoffer, som 	indgår i en reaktor, er en vigtig forudsætning for at kunne beregne forløbet af de 	processer, som finder sted.

Cadmium og bor har begge stort tværsnit for langsomme neutroner, og derfor 	anvendes de ofte til kontrolstænger i reaktorer. I DR 1 anvendes B4C.

Forholdet mellem de hurtige og langsomme (termiske) neutroner kan karakteriseres 	ved cadmiumforholdet, som defineres som forholdet mellem neutronsstrålens 	styrke med og uden cadmium:

Cd-forhold = 	    ,       ( 1)

Intensiteten af de termiske neutroner:

I(term) = I(excl. Cd-plade) - I(incl. Cd-plade).

Det makroskopiske tværsnit:

=

Tværsnittet:

=

Tabelværdier til beregningerne:

|  | Pb | C | C5H8O2 |
| --- | --- | --- | --- |
| M (g/mol) | 207,2 | 12,00 | 100,1 |
| (g/cm3) | 11,35 | 1,65 | 1,00 |

M er molmassen,  er massefylden og NA er avogadros tal (6,02  1023 atom/mol).

Tværsnit:

(Pb) = 8 barn,

(H) = 38,3 barn,

(O) = 4,2 barn,

(C) = 4,8 barn.

Billeder fra Risø - se bilag 11.

Apparatur:

Ur,

skriveredskaber,

neutronkilde med beskyttelses tønde m.m.,

BF3-tæller med cadmium og paraffin hylster,

forstærker,

højspændingskilde,

diskriminator,

cadmium (Cd), bly (Pb), grafit (C) og plexiglas plader,

paraffinpropper.

Opstilling:

Neutronkilden er anbragt i en tønde fyldt med paraffin, der virker som moderator. 	Gennem et vandret hul kan udtages en neutronstråle, hvis styrke måles med en 	BF3-tæller. Når en neutron rammer et boratom i tælleren, udsendes en alfa-	partikel, som ioniserer tællegassen:

n  +  B    Li  +

-Se også bilag 11

Tegning:

Figur 4 side 7 i øvelsesvejledningen.

Udførelse:

Neutronkilden vendes således, at den vender VÆK fra en selv!!!!

BF3-tælleren placeres foran hullet på neutronkilden og tilsluttes hæjspændings-	kilden og tælleren (m.m.). Forstærkeren og diskriminatorspændingen indstilles, så 	støj og andre uvedkommende impulser generer mindst muligt.

Der tændes for højspændingskilden, og man er nu klar til målingerne:

A:	Karakteristik af detektoren.

Man måler tælleimpulserne for højspændingen

i intervallet fra 2200 V til 2650 V.

Løbende med målingerne plottes resultaterne 	Tegning:

på et milimeterpapir, der viser tælletallet 		Figur af kurve/graf over inten-

(intensiteten) som funktion af højspændingen. 	-siteten som funktion af høj-

Ud fra kurven kan man finde den værdi 		-spændingen.

for højspændingen, der svarer til tælletals-

plateauet, dvs. der hvor tælletallet er

næsten uafhængig af højspændingen (det vandrette stykke på kurven). Det er denne 	værdi, som skal bruges til resten af målingerne.

B:	Cd-forholds afhængighed af paraffinpropperne.

Man starter med at fjerne parafinpropperne i neutronkilden med en stang således, 	at der ikke er nogen paraffinprop i. Højspændingen sættes på den førbestemte 	bedste værdi, og så måles intensiteten (tælletallet) med og uden en cadmiumplade 	foran neutronkilden.

Dette gøres for paraffinpropperne i længden 3,6 og 9 cm.

Løbende med målingerne tegnes en kurve for Cd-forholdets afhængighed af 	paraffinpropperne, og den længde, der giver størst nøjagtighed, bestemmes.

C:	Forskellige stoffers tværsnit.

Man finder plader af de stoffer, som man ønsker at undersøge. Hvert stof 	undersøges for sig. Man måler nu intensiteten (tælletallet) for det pågældende stof i 	forskellige tykkelser, men hver gang måles med og uden en cadmiumplade foran.

Fejlkilder:

-  er usikkerheden på forsøget.

- Midt i forsøget var vi nødt til at stoppe målingerne, da reaktoren skulle køre, og 	  da vi målte lige ved siden af reaktoren, kan der havde været kommet flere 	   	  neutroner med på målingerne efter pausen end før. Disse ekstra neutroner er fra 	  reaktoren.

- I forsøgene med perspex (plexiglas) er der noget galt med de to sidste målinger, 	  da den sidste er større end den næstsidste.

- Vores reaktionshatighed på at stoppe målingen.

- Unøjagtighed.

- Usikkerheden på apparaturene.

Resultater:

A:	Karakteristik af detektoren.

Tælletid = 1 min. 	      ,		6 cm paraffinprop.

| U (V) | Tælletal (imp el. intensitet) |
| --- | --- |
| 2200 | 534 |
| 2250 | 1105 |
| 2300 | 1490 |
| 2400 | 1664 |
| 2450 | 1676 |
| 2500 | 1881 |
| 2550 | 1763 |
| 2600 | 1866 |
| 2650 | 1736 |

B:	Cd-forhols afhængighed af paraffinpropperne.

Tælletid = 2 min.	      ,		U = 2500 V

| Tykkelse (cm) | Tælletal (imp el. intensitet) - Cadmium Cd | Tælletal (imp el. intensitet) + Cadmium Cd |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4543 | 762 |
| 3 | 4182 | 699 |
| 6 | 3542 | 572 |
| 9 | 2572 | 528 |

C:	Forskellige stoffers tværsnit.

6 cm paraffinprop	      ,		U = 2500 V

Tælletid = 2 min.

| Stof | tykkelse (cm) | Tælletal (imp.) - Cadmium Cd | Tælletal (imp.) +Cadmium Cd |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 3542 | 572 |
| Bly | 1,0 | 2532 | 516 |
| Bly | 2,0 | 1990 | 531 |
| Bly | 3,0 | 1611 | 434 |
| Bly | 4,0 | 1229 | 450 |
| KONTROL | - | 3411 | 599 |
| PAUSE | , DA REAKTOREN | KØRTE!! |  |
| KONTROL | - | 3631 | 589 |
| Grafit | 1,0 | 2437 | 514 |
| Grafit | 2,3 | 1716 | 468 |
| Grafit | 3,6 | 1189 | 441 |
| KONTROL | - | 3579 | 615 |
| Plexiglas | 0,2 | 2233 | 578 |
| Plexiglas | 0,4 | 1495 | 545 |
| Plexiglas | 0,6 | 1036 | 478 |
| Plexiglas | 0,8 | 867 | 487 |

Resultatbehandling:

Se bilag 2 for graf over tællettallet som funktion af spændingen.

Ud fra denne graf kan man se, at ved ca. 2500 V har man tælletals-

plateauet, for da får man ca. det samme antal impulser (samme intensitet) uanset 	spændingen.

Se bilag 3 for graf over Cd-forholdet som funktion af praffinproppens tykkelse.

Ud fra grafen kan man se, at Cd-forholdet er størst ved en paraffinprop med 	tykkelsen 6 cm, dvs. at tælletallet med cadmium er mindst i forhold til tælletallet 	uden cadmium set i forhold til de andre målinger. Dvs. at der procentvis bliver 	flest stoppet ved brug af en 6 cm paraffinprop, og det gør, at vi får flest termiske 	(langsomme) neutroner ud af målingen, altså forbi paraffinproppen, og da det er 	de termiske neutroner, vi er interesseret i, skal vi bruge en paraffinprop på 6 cm.

Se bilag 4 for graf over tælletallet som funktion af paraffinproppens tykkelse.

Man kan se, at de termiske neutroner aftager med paraffinproppens tykkelse.

I forsøget undersøgte vi stofferne bly, grafit og perspex (plexiglas). Se bilag 5,6

og 7 for graferne af de forskellige stoffers tælletal med og uden cadmium. Det 	fremgår af alle graferne, ganske som forventet, at jo tykkere cadmiumpladen er, 	desto lavere intensitet (tælletal).

Se bilag 8,9 og 10 for grafer over de termiske tælletal som funktion af tykkelsen af 	de forskellige stoffer.

Det ses, at den termiske intensitet, også ganske som forventet, aftager med 	tykkelsen af de forskellige stoffer.

Ud fra graferne kan vi aflæse halveringstykkelsen:

Bly (Pb):  x½ = 3,24 cm - 1,20 cm = 2,04 cm.

Grafit (C):  x½ = 2,84 cm - 1,02 cm = 1,82 cm.

Perspex (C5H8O2):  x½ = 0,4 cm - 0,12 cm = 0,28 cm.

Man kan nu beregne det makroskopiske tværsnit ():

Pb =  = 33,98 m- 1

C =  = 38,09 m- 1

C H O  =  = 247,55 m- 1

Herudfra kan man nu beregne tværsnitet ():

t/Pb =  = 1,0303  10- 23 cm2 = 10,30 barn.

t/C =  = 4,60  10- 24 cm2 = 4,60 barn.

t/C H O  =  = 4,1162  10- 22 cm2 = 411,62 barn.

Vi vil nu beregne tabelværdien for -værdien af perspex:

Perspex = C5H8O2

C H O  = 5  t(C) + 8  t(H) + 2  t(O)	(se teoriafsnittet for 								værdierne)

C H O  = 5  4,8 barn + 8  38,3 barn + 2  4,2 barn = 338,8 barn.

Hvis man sammenligner med tabelværdierne, kan man se, at alle forsøgsresul-	taterne afviger med lidt, men det skyldes især også usikkerheden på forsøget.

Afvigelser:

A% (Pb) =   100 %  28,75 %

A% (C) =    100 %  4,15 %

A% (C5H8O2) =    100 %  21,49 %

Konklusion:

Vi kan hermed konkludere (ud fra halveringstykkelsen), at når man har med 	neutronstråling at gøre, er perspex bedst til at stoppe strålingen, og det er til trods 	for, at man ellers altid har fået af 	vide, at bly er det bedste beskyttelsesmiddel mod 	stråling. Det er det også, hvis man ser på alle slags stråling.

Bly og grafit stopper neutronstrålingen nogenlunde lige godt, men grafit er dog lidt 	bedre.

Vi er også kommet frem til, at de forskellige tværsnit er:

Pb = 10,30 barn.

C = 4,60 barn.

C H O  = 411,62 barn.

Dvs, at med perspex er der størst chance for en reaktion mellem neutronerne om 	perspexet.

Bilag 1

Reaktoren:

bestanddele

reaktorkerne:		(beriget uran)		fissionsproces

NB: for en kugle er antal neutroner ialt proportional med r3, og antal undslupne neutroner proportional med r2

reflektor:		(grafit)			tilbagekaste undslupne neutroner,

så kritiske masse af uran nedsæt-tes

neutronkilde:		(radium, berylium)	giver en lille konstant neutronflux, så reaktoren kan starte

moderator:		(vand)			nedsætte neutronernes hastighed,

større sandsynlighed for fission

NB: ved bestrålingen spaltes vand i H2 og O2,

det 'samles' igen i en brændselscelle (platin-katalysator)

kontrolstænger:		(bor)			absorberer termiske neutroner, 	dvs. bremser kædeprocessen

kølesystem:		(vand)			bortleder varmen,

2-delt system

sikkerhedssystem:				automatisk nedlukning (2 kontrolstænger fastholdt med elektromagnet)

"glory hole":					eksperiment-hul

afskærmning:		(stål, beton)

Bilag 11

Billede fra Risø:						Her kan man se vores opstilling

http://www.helsingoer-gym.dk/				på Risø. Man kan se BF3-

hold-...utron-neutronkilde-og-detektor.jpg			- tælleren, forstærkeren og lidt

af neutronkilden.

Dette er vores måleapparatur. Her aflæste		Billede:

vi, hvor stor intensitet der var.			http://www.helsingoer-gym.dk/hold-.../

RISO-fotos/Neutron-måleudstyr.jpg

Billede:						Her kan man se forskellige ting, hvoraf

http://www.helsingoer-gym.dk/hold-...		nogle er dem, som vi brugte til at måle

RISO-fotos/Neutron-stopklodser.jpg		på: Bly, grafit, perspex og cadmium.