# Afstandsloven

Udstyr:

- Digital Scaler-Timer 2001.00 MED GM-tæller indbygget på bagsiden (fra SF)

- GM-rør (sort) med DIN-stik, monteret på en stang/stativ

- (-kilde fra RISØ

- lineal/skydelære

Indstilling af digital Scaler-Timer:

- Bemærk indstilling af switch på bagsiden – bit 2 skal være OFF!

- Vælg ”Count” med højre trykknap

- Vælg ”Gate” med knappen ud for Count

- Tryk på ”Memory”-knap indtil displayet viser ”Puls pr. 60s”

- Tryk på knappen ud for Count indtil der vises ”Start/stop”

Udførelse:

Afstanden x mellem kilde og GM-rør måles med lineal/skydelære.

Antal registrerede henfald pr. 60s kaldes I, og måles med Digital Scaler-Timer.

Undersøg I som funktion af x.

Hypotesen er, at I er omvendt proportional med x2 idet strålingen fordeler sig over en kugleflade.

Dvs. .

Men da vi ikke er sikre på, hvor nulpunktet for x er, så erstattes x med  x+n, hvor n er nulpunkts-forskydningen.

Formlen lyder så:

Dvs. hvis x afsættes som funktion af , skal vi få en ret linie!

Brug f.eks. FPro til at undersøge afstandsloven. Indtast måletal allerede under øvelsen!

Indtast x og I  i søjlearket, og beregn en ny søjle med .

Lav graf med på 1. aksen, og x på 2. aksen.

Vurder resultatet!

SJ 2002