# Halveringstid

Udstyr:

- bærbar PC

- software: Datalyse 3.3

- G-M Counter 5135.30 (fra SF)

- USB til seriel omsætter (grim blågrøn kabel)

- 25 til 9 bens seriel kabel

- følsomt GM-rør (stor sort) med BNC-stik

- minigenerator

- udtræksvæske

- stativ med 2 klør

Indstilling af Datalyse:

- ”Apparat”, ”Vælg apparat”, ”Søren Frederiksen”, ”G-M Counter”, ”Tilslut”, ”OK”

Bemærk:

- Undlad at ændre afstand mellem kilde og GM-rør, når først målingen er i gang!

- Man kan ikke fortsætte på en måleserie, når den først er stoppet, derfor GEM måling straks efter stop!

Teori:

Kilden minigenerator indeholder  med en halveringstid på 30 år. Denne isotop henfalder ved (--stråling efter reaktionen:

Den proces vi undersøger er:

Energien af den udsendte (-stråling er 662 keV.

Den metastabile Barium-isotop kan fjernes fra minigeneratoren ved gennemvaskning med udtræksvæsken. Derefter gendannes isotopen, indtil der atter indstiller sig en ligevægt. Det tager ca. 15 minutter, så kan kilden atter malkes!

Udførelse:

Datalyse indstilles (klargøring):

- ”G-M counter”, ”Nulstil datalog”

- ”G-M counter”, ”Start datalog”

- ”GM-counter”, ”T 1/2, counting”

  - Måletider = 10s

  - Antal målinger = 1000 (du stopper selv målingen!)

  - Indtegn spredning

Den radioaktive væske frembringes:

GM-røret anbringes i et stativ med røret lodret. Aftag forsigtigt beskyttelseshovedet!

Fjern propperne fra minigeneratoren, og hæld udtræksvæske gennem minigeneratoren.

Væsken opsamles i et fladbundet reagensglas.

Reagensglasset anbringes lige oven over GM-røret.

Vask hænder!

Målingen starter:

- Kør en stor måleserie.

- Tryk GEM

- ”G-M counter”, ”Læs datalog” (så ligger måledata i tabellen)

- Tryk GEM

- Lav en passende skalering

- Lav logaritmisk 2. aksen (menuen ”Diff – ln”)

- Indtegn bedste rette linie (menuen ”Reg …”, husk ”Kopi forskrift til f(t)”)

- Med knappen ”f(t)” kan forskriften for den rette linie aflæses

- Tryk GEM

- Indsæt graf i Word: ”Rediger”, ”Kopi som bitmap”,

eller print direkte fra Datalyse

- Udskriv tabel

- Bestem halveringstiden ud fra dataene

- Sammenlign med tabelværdi

SJ 2002