# Halveringstykkelse

Udstyr:

- Ratemeter 5135.20 (fra SF)

- GM-rør med DIN-stik, monteret på en stang/stativ

- (-kilde fra RISØ

- blyplader evt. aluminiumsplader

- skydelære

Udførelse:

(-kilden monteres på stativet, og GM-røret placeres i en passende afstand, så blypladerne lige kan komme ind, og så der stadigvæk er et rimeligt tælletal.

Blypladernes tykkelse måles med skydelæren.

Ratemetret indstilles på ”Pulses/100s”.

Måling startes med knappen ”Start/stop”. Husk at nulstille med knappen ”0” efter hver måling.

Undersøg strålingen I som funktion af blypladetykkelserne x.

Fjern kilden, og mål baggrundsstrålingen, og fratræk den fra de tidligere målinger.

Med FPro undersøges sammenhængen mellem I og x. Måledata bør indtastes løbende under øvelsen.

Passer det med formlen fra teorien: (altså at I aftager eksponentielt som funktion af x).

Bestem halveringstykkelsen ud fra grafen.

Sammenlign med aflæsning i databogens tabel, idet (-strålingen fra -kilden har en energi på 662 keV.

SJ 2002