# Plancks konstant

Formål:

At bestemme Plancks konstant h.

Udstyr:

- Plancks konstant apparat (SolData type 92K)

- IMPO gul spændingskube

  - udgang: 0 - 24V = (jævnspænding)

  - drejeknap = 10V

- 2 sorte digital-multimetre nr. 125

  - én indstilles som Voltmeter:

    - drejeknap = ”DCV”

    - range = 2 decimaler på V

    - bøsninger: ”COM” = nul (sort), ”V(” = spænding ind

  - én indstilles som Amperemeter:

    - drejeknap = ”mA”

    - range = 1 decimal på  A

    - bøsninger: ”COM” = nul (sort), ”(A mA” = strøm ind

Øvelsens udførelse:

Ovenstående specialapparat tilsluttes 10V jævnspænding i HØJRE side via IMPO spændingskuben.

Voltmetret tilkobles i VENSTRE side.

Amperemetret tilkobles foroven i midten og efter tur på bøsning nr. 1 til 5 ovenover lysdioderne.

Drejeknappen i højre side øges nu fra position 0 og opad. Så begynder dioden efterhånden at lyse, og strømstyrken I stiger sammen med spændingen U.

Indstil efter tur strømmen gennem de 5 dioder til I = 15.0 mA . Aflæs spændingen U15 .

Anvend FPro til måledata. Forbered dette hjemmefra, og indskriv måledata direkte under øvelsen.

- Lav 2 søjler: ( (givet nedenfor) og U15 .

- Beregn nye søjler: frekvensen f (som er ) og fotonenergien E (som er e(U)

- Plot en graf: E som funktion af f . Bestem Plancks konstant h som hældningskoefficienten.

Mål en karakteristik for mindst en af de 5 dioder (dvs. en kurve, som beskriver I som funktion af U ).

Fakta vedr. de 5 dioder:

## Karakteristik

Spektre

Bølgelængder

| Farve | blå | grøn | gul | rød | infrarød |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bølgelængde (nm) | 470 | 580 | 610 | 650 | 1030 |

Nærmere vedr. teorien: se datablad nr. 204 i fysiksamlingen.

SJ 2002