# SPEKTRALANALYSE

Formål:

At bestemme bølgelængderne for nogle spektrallinier vha. et optisk gitter.

Teori:

For bøjning af lys med bølgelængden ( i et optisk gitter med gitterafstanden d gælder, at bøjningsvinklen ( er bestemt ved gitterligningen:

En spektrallinie kan altså afbøjes i flere forskellige vinkler - afbøjningsordenen kaldes n, og kan antage heltallige værdier: 1, 2, 3 ...  Ved n = 0 fås spektrets oprindelige farve, ellers vil spektret i hver orden blive opdelt i farver. Der er dog en maximal orden, som kan beregnes med gitterligningen, idet sinus højest kan blive 1.

Apparatur:

Spektrallampe (flere typer; "Na" er simplest),

drosselspole,

optisk gitter (300 linier pr. mm),

goniometer (spektrometer),

evt. niveaubord/underlag,

evt. arkitektlampe

Goniometret:

Goniometret har 2 "arme" og et "bord" i midten. Den ene arm kaldes kollimatoren, og spektral-lampen skal placeres umiddelbart ud for kollimatoren. Kollimatoren har en spalte, hvis bredde kan varieres; bredden skal være smal, for at opnå en nøjagtig måling. Kollimatoren kan med en stilleskrue flyttes frem og tilbage i forhold til bordet, hvor det optiske gitter er placeret lodret (og vinkelret på kollimatoren). Goniometrets anden arm hedder kikkerten; dens afstand til gitret kan også varieres med en stilleskrue. Lyset fra spektrallampen går fra kollimatoren gennem gitret, hvor det bøjes, og videre gennem kikkerten, hvor forsøgspersonen holder øjet.

Justering:

- Øjet kikker gennem kikkerten på en fjern genstand (gitret skal IKKE være monteret). Juster på kikkertens stilleskrue, så genstanden ses SKARPT (afhænger af personens syn).

- Placer nu gitret vinkelret på kollimatoren, og drej kikkerten, så den er direkte modsat kollimatoren (du kikker direkte ind i kollimatoren). Placer spektrallampen ud for kollimatoren.

- Juster på kollimatorens stilleskrue, så spektrallampen lys ses som en SKARP streg.

- Ved finjustering af kollimatorens spaltebredde, kan lyset ses som en TYND streg.

Udførelse:

Øvelsen udføres med mørkelægning af lokalet.

Spektrallampen forbindes via specialstikket til drosselspolen, som selv tilsluttes elnettet. Tænd spektrallampen (undlad venligst at tænde og slukke den flere gange i løbet af øvelsen!).

Goniometret opstilles og justering som angivet ovenfor. Eventuelt kan det være nødvendigt med en højdejustering af spektrallampen, så den passer ud for kollimator-spalten.

Aflæs gradskalaen ud for 0'te orden (så behøver man ikke dreje på skalaen).

Kikkerten drejes nu forsigtigt, mens man kikker ind i den. Drej indtil man ser 1. ordens spektret, som jo er farveopdelt. For hver af de tydelige spektrallinier i 1. orden finjusteres vinklen på kikkerten, og vinklen ( aflæses (husk senere at kompensere for, at 0'te orden ikke er præcist 0!).

Noter i skemaark: spektrallampe-type, n, farve, (.

Således gøres for de ordner, der kan ses (n = 1, 2, ...). Som kontrol gentages forsøget, blot drejes kikkerten nu til den anden side.

Er der tid, så gentag forsøget med en anden spektrallampe.

Vurder usikkerheden på vinkelaflæsningen.

Tegn/fotografer opstillingen!

Resultatbehandling:

Ud fra de målte størrelser n og ( skal ( beregnes (brug gitterligningen). Indfør alt i et overskueligt skemaark! Bemærk at bølgelængden for en bestemt farve skal blive den samme uanset ordnen.

Ud fra usikkerheden på vinkelaflæsningen, skal du for mindst én spektrallinie beregne usikker-hedsintervallet for bølgelængden ( (brug gitterligningen med lidt større hhv. mindre værdi af vinklen).

Er der nogle fejlkilder ved forsøget?

Sammenlign dine beregnede bølgelængder med tabelværdier, som kan findes i databog.