# e/m for elektronen

### Formål:

At bestemme forholdet mellem ladningen e og massen m for elektronen.

### Apparatur & opstilling:

Specialapparat konstrueret til formålet, Helmholtzspoler, stor spændingskube, B&O-kube, voltmeter og amperemeter.

NB: Selve tilkoblingen af spænding mm. foretages af læreren pga. sikkerhedsbestemmelserne.

Den præcise sammenkobling kan ses på bilag 1.

### Teori:

Betragt et homogent magnetfelt . Bevæger en elektron sig med hastigheden   i dette felt, vil den være påvirket af kraften . Er  vil elektronen således bevæge sig i en cirkel.

Den til opretholdelse af denne cirkelbevægelse fornødne centripetalkraft med radius r, leveres af magnetfeltet:

Fmagn= Fc

altså

	  	   (*)

v bestemmes ved at accelerere elektronen over en stor spændingsforskel U. Herved omsættes potentiel energi til kinetisk energi:

(Ekin = -(Epot

Dette udtryk indsættes i (*), og vi får:



[formel 1]

Magnetfeltet frembringes af et sæt Helmholtzspoler dvs. to identiske tynde spoler hver med radius R = den indbyrdes afstand R, og vindingstal N.

I bilag 2 vises at størrelsen B af det magnetfelt som frembringes af dette sæt spoler i et punkt midtvejs mellem spolerne og på disses fælles akse, er givet ved:

[formel 2]

I er strømstyrken i spolerne.

Altså:

- strømstyrken I i spolerne giver magnetfeltet B

- spændingen U i elektronkanonen giver elektronens fart v

### Udførelse:

Tilslut apparaterne som vist på bilag 1.

Læreren skal godkende opstillingen, og tilslutte spændingen!

Magnetfeltet er bestemt ved strømstyrken I gennem spolerne. Der indsættes derfor et amperemeter til at måle den. PAS PÅ MÅLEOMRÅDE!

Elektronens fart bestemmes af spændingen U mellem anoden og katoden i elektronkanonen. Der indsættes derfor et voltmeter til at måle den. PAS PÅ MÅLEOMRÅDE!

Drej glaskuplen således at elektronstrålen danner en cirkelbevægelse. Radius r i denne kan aflæses vha. målepindene inde i glaskuplen.

Mål nu spoleradius R, og check at spoleafstanden også er R.

Tæl antal vindinger N på én spole, og check at der er samme antal på den anden spole.

Mål nu sammenhørende værdier af U, I og r.

F. eks. ved at holde r lig med 2 cm og finde tre sæt (U,I) som giver denne værdi af r. Sæt derefter r til 4 cm og find tre nye sæt af (U,I) som giver denne værdi osv.

Resultaterne indføres i skemaet.

Lav vurdering af usikkerheden og overvej fejlkilder.

Tabelværdier:

µ0 =

e  =

m  =

=

### Resultater:

< ----------------------------- målte tal ------------------------- >   < ------------ beregnede tal ------------- >

| r (cm) | U (V) | I (A) | B (T) [formel 2] | e/m (C/kg) [formel 1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Beregn gennemsnittet og spredningen på . Sammenlign med tabelværdien.

/SJ, 2003