# Laplaces lov

### Formål & teori:

At undersøge gyldigheden af Laplaces lov:

Formlen udtrykker kraften på det orienteret lederstykke  med strømstyrken I, som er placeret i magnetfeltet . Kraften er således vinkelret på både lederstykke og magnetfelt (hvis de er parallelle, så er kraften nul).

På skalar-form lyder formlen:

hvor ( er vinklen mellem lederstykket (i strømmens retning) og magnetfeltet.

### Apparatur:

Speciallavet apparatur fra S. Frederiksen A/S: printplader, stativ-arm, drejespole.

Digital vægt, strømforsyning m. indbygget amperemeter, ledninger, stativgrej.

### Udførelse:

Man kan ikke undersøge kraftens afhængighed af magnetfeltets styrke med det givne udstyr.

Men med udstyret kan man lave måleserier, hvor man kun varierer en parameter ad gangen, og undersøger:

- Kraften dF som funktion af strømstyrken I.

I Fpro laves en (I , dF)-graf.

- Kraften dF som funktion af lederstykkets længde ds.

I Fpro laves en (ds , dF)-graf.

- Kraften dF som funktion af vinklen (.

I Fpro laves en (sin(() , dF)-graf.

Ligger punkterne rimeligt på en ret linie gennem origo, så man kan konstatere, at kraften er proportional med I, ds og sin(() ?

/SJ,2003