# Operationsforstærkeren

### Formål:

At undersøge en operationsforstærker mht. forstærkning og linearitet.

### Apparatur:

Operationsforstærker 741-serien (monteret i aluniniums-profil).

4 resistor-bokse x 1000 (.

Spændingsforsyning SF 3615.00 med specielt (15 V udtag.

Spændingsforsyning SF 3620.00.

2 digitale voltmetre.

### Opstilling:

De grønne ledninger på opstillingen nedenfor er operationsforstærkerens egen forsyning ((15V).

- Resistorerne: R1 = 10 k( og R2 = 20 k(.

- GND (0V) forbindes på de 2 spændingsforsyninger, og til + indgangen på operationsforstærkeren.

- Sæt voltmeter over indgangene.

- Sæt voltmeter over udgangene.

### Udførelse:

Du skal lave forsøg, hvor du lægger en spænding Uind over indgangene, og måler den tilhørende spænding Uud over udgangene.

Afbild straks måleresultaterne i en graf i FPro (Uud som funktion af Uind).

Bestem forstærkningen – den burde teoretisk være:

Bemærk, at man taler om den inverterende forstærker pga. fortegnet.

Prøv med også R2 = 30 k(.

Hvor stor en spænding kan man maximalt få på udgangen (inden forstærkeren ’klipper’)?

Prøv at måle spændingen på minus-indgangen ved operationsforstærkeren. Den er ’virtuelt jordet’ !

Plot en graf i FPro.

Undersøg også her, hvad der sker, når udgangen ’klippes’.

En forstærker skal altså ikke overstyres.

/SJ,2003