# Matematisk & Fysisk pendul

### Formål:

At undersøge pendulers svingningstid.

### Forklaring:

Matematisk pendul er en idealisering: et punktformigt lod i en masseløs snor!

Svingningstiden er givet ved formlen (gældende for små udsving):

[formel 1]

Fysisk pendul er et virkeligt pendul, hvor man må tage hensyn til udstrækningen af tingene.

Svingningstiden er givet ved formlen (gældende for små udsving):

[formel 2]

### Apparatur:

Snor, lod, lineal, skydelære.

Specialappararat: fysisk pendul (stativ, lodder, vippestang).

Vægt, stopur.

### Teori:

Matematisk pendul:

Formlen for svingningstiden udledes ved at betragte kraften langs banen, som jo er en cirkelbue. Tyngdens projektion på banen er m(g(sin((); og vejlængden på banen er l((, idet ( er udsvings-vinklen i radianer. Derfor bliver bevægelsesligningen:

m×(l×() '' = m(a = Fres = -m(g(sin(()    (

m(l(( '' = -m(g(sin(()    (

l(( '' = -g(sin(()    (

For små udsving gælder sin(()((. Herved omformes ligningen til en velkendt type

2. ordens differentialligning:	( '' = - ((

Løsningen hertil er en sinus-svingning med vinkelhastigheden (, hvor  Dvs. ( =  .

Da    fås:

Fysisk pendul:

Vi vil ikke udlede formlen for T, men blot anvende den!

Inertimomentet I er et udtryk for massen og dens fordeling i forhold til massemidtpunktet. Præcist er I defineret som (( betyder sum af):

I = ( masse((afstanden fra omdrejningsaksen)2

Formler for inertimomentet i forskellige situationer beregnes vha. integralregning. Her i øvelsen bliver I givet ved (idet vi antager, at lodderne har samme masse, og størrelse):

I = Istang + Ilod1 + Ilod2 =

Parentes nr. 1 udtrykker, at lod1 sidder i afstanden x1 fra omdrejningsaksen, og at loddet har højden h radialt og radius r tangentielt (loddet er cylinderformet). De 2 lodder er ens.

Inertimomentet er altså:	    [formel 3]

Direktionsmomentet D er et udtryk for kraftmomentet om aksen. Præcist er D defineret som:

D = ( tyngdekraft(arm

Formler for direktionsmomentet i forskellige situationer beregnes vha. integralregning.

Her i øvelsen betyder loddets cylinderform ingenting for D, fordi "armen" indgår i 1. potens (modsat I, hvor "afstanden" indgår i 2. potens). Da stangen antages at være i balance, giver den intet bidrag til D:

D = Dstang + Dlod1 + Dlod2 = 0 + mL(g(x1 + mL(g(x2   (    [formel 4]

NB: Formlen for svingningstiden for det matematiske pendul kan udledes af den generelle formel for svingningstiden for et fysisk pendul!

Der gælder, at I = m(l2 og D = m(g(l

Ved indsætning i formel 2 fås:

, dvs. formel 1.

Forsøgets udførelse & resultatbehandling:

1) Matematisk pendul:

Undersøg formlen for svingningstiden T. Du kan ophænge loddet i en snor, som fastgøres til en krog i loftet.

Det er en god ide, at måle 20 hele svingninger.

| Forsøg nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m (kg) |  |  |  |  |
| l (m) |  |  |  |  |
| udsvingets størrelse |  |  |  |  |
| Tmålt (s) |  |  |  |  |
| Tteori (s) [formel 1] |  |  |  |  |

2) Fysisk pendul:

Undersøg formlen for svingningstiden T. Du kan lave forskellige målinger, hvor loddernes afstande x1 hhv. x2 varieres. OBS: husk at x skal regnes med fortegn: positiv, hvis loddet er under omdrejnings-aksen; negativ, hvis loddet er over omdrejningsaksen.

Husk at vurdere usikkerheden og overvej eventuelle fejlkilder.

| Forsøg nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mS (kg) |  |  |  |  |
| mL(kg) |  |  |  |  |
| l (cm) |  |  |  |  |
| h (cm) |  |  |  |  |
| r (cm) |  |  |  |  |
| x1 (cm) |  |  |  |  |
| x2 (cm) |  |  |  |  |
| udsvingets størrelse |  |  |  |  |
| Tmålt (s) |  |  |  |  |
| I (kg(m2) [formel 3] |  |  |  |  |
| D (Nm) [formel 4] |  |  |  |  |
| Tteori (s) [formel 2] |  |  |  |  |

/SJ, 2002