# Fysikøvelse (D): Karakteristik for komponenterne modstand og pære

## Formål

At undersøge sammenhængen mellem strømstyrke og spænding i en modstand og en pære.

## Apparatur

- 3 multimetre: amperemeter, voltmeter, ohmmeter

- Modstand (monteret i aluminiumsskinne)

- Pære (monteret i aluminiumsskinne)

- Spændingsforsyning 0-24V= (gul IMPO model)

- Ledninger

## Øvelsens udførelse

Mål resistansen (i enheden () i modstanden med ohmmetret.

Spændingsforsyningens 0-24V= (jævnstrøm) udtag anvendes.

Forbind fra + på spændingsforsyningen til amperemetret. Videre til modstanden. Fra modstanden til – på spændingsforsyningen.

Voltmetret forbindes parallelt over modstanden.

Check at amperemetret og voltmetret viser positive tal – ellers byt om på tilledninger!

Gennemfør en stribe målinger (7-10) af sammenhørende værdier af U (spænding i V) og I (strømstyrke i mA). Skriv målte tal i skemaet.

Udskift modstanden med pæren. Gentag forsøget.

Husk at der er tale om en 6V pære, så stop ved 6V !

### Skema til målte data

| Resistans i modstanden R (i () |  |
| --- | --- |

| Modstand | Pære |
| --- | --- |
| Strømstyrke I (i mA) | Spændingsforskel U (i V) | Strømstyrke I (i mA) | Spændingsforskel U (i V) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## Databehandling

Der tegnes en graf med de målte data. U på 2. aksen (y-aksen), og I på 1. aksen (x-aksen).

Grafen for modstanden skal være en ret linje gennem origo, altså en proportionalitet.

Indtegn den bedste rette linje gennem origo. Bestem linjens hældningskoefficient. Det er resistansen R.

Sammenlign med den målte resistans R.

Grafen for pæren bøjer, idet resistansen stiger, når pæren bliver varm (dvs. lyser kraftigere).

Indtegn en blød kurve fra origo, som følger grafen rimeligt.