# Fysikøvelse (E): Optisk gitter og laseren

Formål:

At undersøge laserlysets bøjning i et optisk gitter.

Teori:

For bøjning af lys med bølgelængden ( i et optisk gitter med gitterafstanden d gælder, at bøjningsvinklen v er bestemt ved gitterligningen:

En bestemt bølgelængde ( kan altså afbøjes i flere forskellige vinkler. Afbøjningsordenen kaldes n, og kan antage heltallige værdier: 1, 2, 3 ... . Hvis n = 0 er der tale om lys, som går lige gennem gitteret. Monokromatisk lys, som fra laseren, vil bevare farven i alle ordener. Den maksimale orden bestemmes via gitterligningen, da sinus højest kan blive 1.

Apparatur:

| Rød laserpointer (=650 nm Grøn laserpointer (=532 nm optisk gitter (300 og 600 linier pr. mm) evt. niveaubord/underlag klo til at fastholde laserpointeren tændt lineal/målebånd skærm (brug væggen bagved katederet) |  |
| --- | --- |

Udførelse:

Øvelsen udføres med delvis mørkelægning af lokalet (ikke direkte sol ind).

NB: 	Laserlys kan være farligt for øjnene!

Undlad at se direkte ind i lyset, og lad være med at bestråle andre i lokalet!

Laseren opstilles vandret, så den kan 'skyde' vinkelret ind på væggen i en afstand af et par meter. Gitteret placeres i samme højde tæt på laseren, så lyset går vinkelret gennem gitteret.

Bestem laserlysets bølgelængde ( (står på laseren, ellers brug databog).

Ved at måle afstanden a fra gitter til væg, samt afstanden b fra 0'te orden (centralpletten) til en given orden n, kan bøjningsvinklen v beregnes. Nedskriv n, a og b i et skema.

Tegn eller fotografer opstillingen!

Resultatbehandling:

### Rød laserpointer

| Gitter med 300 linier pr. mm (dvs. d = ) |
| --- |
| Målte data | n (orden) | a (afstand fra gitter til væg) Enhed: m | b (afstand fra 0’te orden til plet på væg) Enhed: m | Beregnede data | v (bøjnings-vinkel) Enhed: ( | Enhed: m |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

| Gitter med 600 linier pr. mm (dvs. d = ) |
| --- |
| Målte data | n (orden) | a (afstand fra gitter til væg) Enhed: m | b (afstand fra 0’te orden til plet på væg) Enhed: m | Beregnede data | v (bøjnings-vinkel) Enhed: ( | Enhed: m |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

### Grøn laserpointer

| Gitter med 300 linier pr. mm (dvs. d = ) |
| --- |
| Målte data | n (orden) | a (afstand fra gitter til væg) Enhed: m | b (afstand fra 0’te orden til plet på væg) Enhed: m | Beregnede data | v (bøjnings-vinkel) Enhed: ( | Enhed: m |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

| Gitter med 600 linier pr. mm (dvs. d = ) |
| --- |
| Målte data | n (orden) | a (afstand fra gitter til væg) Enhed: m | b (afstand fra 0’te orden til plet på væg) Enhed: m | Beregnede data | v (bøjnings-vinkel) Enhed: ( | Enhed: m |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

Brug følgende trigonometri på retvinklet trekant:  til at beregne bøjningsvinklen v.

Angiv ét eksempel på beregningerne til skemaet.

Og passer den beregnede gitterkonstant d det med det tal, der er opgivet på gitteret?

Er der fejlkilder ved forsøget?