# Fysikøvelse (J): Poisson-statistik for radioaktivt henfald

Formålet med øvelsen:

At undersøge, hvordan radioaktivt henfald fordeler sig.

Teori:

Radioaktivt henfald kan ikke præcist forudses! Man kan ikke fortælle hvilken kerne, der vil henfalde som næste, og man kan ikke påvirke hændelsen med kemiske/fysiske værktøjer.

Man kan kun lave statistik på henfaldet. Det viser sig at følge en såkaldt Poisson-fordeling.

Sandsynligheden  for at der henfalder x kerner i den næste måleperiode er

hvor ( er middelværdien (gennemsnittet af antal henfald pr. måleperiode).

kaldes ”x fakultet”, som betyder tallene 1, 2, 3 … x ganget sammen. F.eks. 5! = , dog defineres 0! = 1.

Apparatur:

- (-kilde fra RISØ (radioaktiv)

- Geiger-Müller-rør (detektor) monteret på en stang/stativ

- Ratemeter

- Elektronisk tæller

Øvelsens udførelse:

(-kilden monteres i stativet og GM-røret forbindes til ratemetret, som indstilles på ”Pulses/1s”. Ratemetret forbindes til en elektronisk tæller, så alle kan se værdien.

(-kildens afstand til GM-røret justeres, så vi måler ca. 6 henfald pr. s (måleperioden er 1 s).

Der udføres nu 200 målinger, hvor man alene registrer antal henfald pr. måling.

Dataene indskrives i nedenstående skema, hvor man løbende noterer med alm. tælleteknik:

Betydning:	x = henfald pr. s	og	y = antal gange det indtræffer

Måleserie:

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Databehandling af måleresultaterne:

Gennemsnittet ( beregnes ud fra de 200 målinger.

For at behandle dataene anvendes programmet Graph (freeware).

Downloades på: www.padowan.dk/graph

I Graph undersøges sammenhængen mellem x og y.

Dataene indtastes som en Punktserie (Indsæt punktserie = F4 = ikonen ).

Med den beregnede værdi af ( indtastes en funktion, som angiver antale forventede henfald ifølge Poisson-fordelingen . Dette antal er , hvis der er lavet 200 målinger i alt – det er fordi  alene er sandsynligheden, og denne skal ganges med antal i alt.

Indtast en funktion (Indsæt funktion = Ins = ikonen ) i Graph.

Man indtaster funktionen som:  200 * ((^x) * (e^(-()) / gamma(x+1) , hvor ( skal være den aktuelle værdi af gennemsnittet, f.eks. 6.3.

Gamma(x+1) er Graphs udtryk for fakultetsfunktion x! Der er tale om en såkaldt gamma-funktion.

Graph har faktisk en sådan funktion fact(x), men den klarer kun hele tal som x.

Sammenlign de 2 grafer: måleserien og funktionen.

Er der ovenenstemmelse mellem måleserien og den teoretiske givet ved Poisson-fordelingen?