# Bestemmelse af åens gennemstrømningsareal

Ifølge noterne fra Esrum Møllegård skal vi bestemme tværsnitsarealet af åen.

Vi kan måle dybden lodret flere steder tværs over åen. Herudfra kan vi skønne tværsnitsarealet, hvis vi antager, at åens udseende er sådan her (en polygon):

Polygonen er opdelt i trapezer, dog er den første og sidste en trekant.

Bredden af hver figur kaldes b, og højden af hver figur kaldes h.

Arealet af en trapez med bredden b og højderne h1 og h2 er: A =

Konkret måling på åen:

Lav en tegning af den konkrete polygon-opdeling.

Brug en snor tværs over åen (marker sted med en tusch), og en lineal ned i vandet.

Skriv målene på tegningen!

Beregn så tværsnitsarealet.

# Text boxes

Bredde

Dybde